## Slide 1: Bus Monitor Introduction
----by SDE Eric.Long

## Slide 2: 目录索引
BM介绍
带宽统计功能
DEBUG 功能
限制及建议
改进优化

## Slide 3: 功能介绍
本文档以sharkl为例，因优化AP侧Bus Monitor code，提供了人机交互等指令，讲述新code下Bus Monitor的功能及用法。
Bus Monitor作为一种监控设备，用于监控各模块之间的总线操作（包括数据和地址的访问）。添加这个设备的主要目的是为了方便调试，提高疑难问题定位的效率，以及实现DFS功能。
Bus Monitor 分为两大功能：
Performance -- 带宽统计；
DEBUG -- 用于监控参数的非法修改。

## Slide 4: 功能介绍
下图为AXI Bus Monitor 在DDR controller下所监控通道示意图。

## Slide 5: 功能介绍
下图为AP 侧AHB Bus Monitor在main matrix下所监控通道示意图。

## Slide 6: 带宽统计
带宽统计是通过针对DDR 的10个Bus Monitor 通道，统计其各个master对DDR的访问量，获取带宽数据。
带宽统计功能主要的两大作用：
DDR 变频；
输出DDR访问量详细信息，用于DDR参数分析。
带宽统计中涉及到的几个关键参数：
Read/Write cnt 一段时间内master对DDR的访问次数（read/write）
Read/Write BW一段时间内master对DDR的访问量（read/write）
Read/Write latency一段时间内master访问的latency。

## Slide 7: 带宽统计
1. DDR 变频
上层接口通过读取一段时间内DDR的访问量来判断是否需要对DDR做变频。
CONFIG_BM_MONITOR
系统通过CONFIG_BM_MONITOR控制是否调用BM 的统计接口，实现DDR动态变频。
注：通过这种方式实现的DFS往往都有滞后性。

## Slide 8: 带宽统计
2. DDR 带宽数据导出
带宽数据导出功能主要用于DDR的数据分析，是DDR 优先级配置的重要依据。
Bus Monitor统计带宽原理：
用户通设置一个统计带宽时间S，Bus Monitor将这个参数设置至其WIN_LEN reg中，每个S 时间单位Bus Monitor会触发中断，此时暂停Bus Monitor计数，读取当前的统计值，可获取当前S时间内的DDR访问量。如此，循环设置通过中断来获取每个S时间单位的访问量。
带宽数据导出，每隔4s将先前收集到的BM信息导出至log文件中。
t_start | t_stop | CA7 rt | CA7 rb | CA7 rl | CA7 wt | CA7 wb | CA7 wl
83620 | 83630 | 8684 | 555776 | 53 | 3865 | 225536 | 9
83630 | 83640 | 1071 | 68544 | 56 | 645 | 31568 | 8
83640 | 83650 | 226 | 14464 | 58 | 515 | 23984 | 8
83650 | 83660 | 92 | 5888 | 57 | 496 | 22320 | 8
83660 | 83670 | 375 | 24000 | 54 | 563 | 26208 | 8
83670 | 83680 | 79 | 5056 | 60 | 494 | 22640 | 8

## Slide 9: 带宽统计
2. DDR 带宽数据导出
新code改进：
将带宽监控和debug功能整合，合并至一个驱动文件；
添加动态配置功能，用户可以动态配置打开BM 带宽数据收集功能，无需重新编译烧入。
动态配置打开带宽收集功能命令如下：
adb root
adb shell
echo 1 > /sys/devices/sprd_bm.27/bandwidth
关闭功能：
echo 0 > /sys/devices/sprd_bm.27/bandwidth
数据输出至/mnt/obb/bm_per_log文件中。
添加动态配置DDR 带宽功能
adb root
adb shell
echo 0 > /sys/devices/sprd_bm.27/dfs
重新开启：
echo 1 > /sys/devices/sprd_bm.27/dfs
代码结构修改，使其更符合linux规范

## Slide 10: 带宽统计
3 新旧版本比较
 | 旧版本 | 新版本
DDR动态变频接口 | 没有release上层接口 | 使用ioctrl接口，更符合linux规范
动态配置BM信息输出 | 需要开宏DDR_MONITOR_LOG，重新编译，download | 通过echo命令，动态开关BM信息收集功能。
动态控制DDR变频功能 | 功能不可配 | 可动态使能DDR变频功能。

## Slide 11: DEBUG
Bus Monitor Debug 主要利用的 bus monitor 可以对总线行为进行监控的特点，如发现某个地址被异常修改，可用 bus monitor 将该地址空间监控起来，一旦发生写访问，立即触发中断，在中断中抓取现场数据。
在实际应用中，如果存在多个 master 都可能修改该寄存器值的可能，即使不能抓取那个线程修改了该寄存器的值，用排除法，至少也能用 bus monitor 排除那些 master 没有修改该寄存器。
对于每一个Bus Monitor而言，当其选定一个总线进行监测时，它具有以下功能：
监视总线上的地址
监视总线上的数据
条件触发ARM中断

## Slide 12: DEBUG
1. BM debug使用场景
Bus Monitor debug功能往往用在一些疑难杂症上，主要有以下场景时可以使用：
代码段被覆盖；
确定被异常覆盖的地址范围，确定master时；
确定被异常覆盖的地址范围，不确定master时；
寄存器被修改
Bus Monitor监控必须要确定地址范围。和以往的BM 功能不同，优化后BM支持连续监控，同一地址若产生多次覆盖，开启连续监控功能后一样能获得监控信息。
注： 连续监控需要保证覆盖不能太频繁，否则会因为中断过多而影响系统运行！

## Slide 13: DEBUG
2. BM 工作流程

## Slide 14: DEBUG
3. BM debug关键参数
BM配置：
设置监控地址范围，地址mask，数据监控范围，数据mask。
对应的结构体代码如下：
struct sci_bm_reg {
u32 intc;//BM 中断控制
u32 cfg;//BM config 配置，包括读写操作控制
u32 addr_min;//监控最小地址
u32 addr_max;//监控最大地址
u32 addr_msk;//地址 mask
u32 data_min_l;//监控最小数据
u32 data_min_h;
u32 data_max_l;//监控最大数据
u32 data_max_h;
u32 data_msk_l;//监控数据mask
u32 data_msk_h;
u32 cnt_win_len;

## Slide 15: DEBUG
4. BM debug在两总线中的区别
AXI BM和AHB BM初始化的区别：
AXI BM用于监控DDR的参数覆盖，对于地址范围和数据范围单一满足则会触发。
AHB BM用于监控IO口，主要是寄存器的改写，需要地址和数据范围同时满足才触发中断。
所以针对上述两点，AXI BM要监控某段地址的改写时，需要保证数据范围设定为非法，即data_min > data_max；而AHB BM需要两者都为合法。

## Slide 16: DEBUG
5. BM debug新功能使用
a. 查询当前BM状态，确定BM是处于debug还是带宽监控
  cat /sys/devices/sprd_bm.27/state
  返回dbg为debug状态，bandwidth为带宽监控
b. 查询BM可以监控那些通道
  cat /sys/devices/sprd_bm.27/chn
  通过返回值可以看到BM可监控的master。
c. 查询AXI BM当前各debug通道的监控状态
  cat /sys/devices/sprd_bm.27/axi_dbg
  可看到各通道的监控地址范围。
d. 设置某一通道的监控地址范围
  比如监控8channel 地址段0x80000000-0x90000000的写操作。8通道代表哪个master可以通过 3 中cat axi_dbg来确定。
  echo 8 0x80000000 0x90000000 w > /sys/devices/sprd_bm.27/axi_dbg
e. 设置所有通道的监控地址范围
  echo all 0x80000000 0x90000000 w > /sys/devices/sprd_bm.27/axi_dbg

## Slide 17: DEBUG
6. BM debug新功能使用
f. 设置连续监控
  echo 20 > /sys/devices/sprd_bm.27/continue
此出20为连续监控的次数，目前支持连续监控的最大次数为20.
g. 关闭BM带宽统计功能
echo 0 > /sys/devices/sprd_bm.27/dfs
0为关闭，1为打开。
h. 打开kernel panic功能
echo 1 > /sys/devices/sprd_bm.27/panic
0为关闭，1为打开。
i. 获取监控log信息
cat > /sys/devices/sprd_bm.27/occur
cat > /sys/devices/sprd_bm.27/continue
j. 打开stack log输出功能
echo 1 > /sys/devices/sprd_bm.27/stack
0为关闭，1为打开。
k. 默认值设置
有需求需要开机便配置好监控地址，直接监控。需要配置map，打开宏 BM_DEFAULT_VALUE_SET重新编译。

## Slide 18: DEBUG
7. BM debug命令示例
cat axi_dbg 0 0x0 0x0 CA7 1 0x0 0x0 DISP 2 0x0 0x0 GSP/GPU 3 0x0 0x0 ZIP/AP 4 0x0 0x0 MM 5 0x0 0x0 CP0 ARM0/1/WCDMA 6 0x0 0x0 CP0 DSPx2 7 0x0 0x0 HARQ/LTE ACC 8 0x0 0x0 CP1 DPS 9 0x0 0x0 CP1 A5 echo all 0x80000000 0x81000000 w > axi_dbg 0 0x80000000 0x81000000 CA7 1 0x80000000 0x81000000 DISP 2 0x80000000 0x81000000 GSP/GPU 3 0x80000000 0x81000000 ZIP/AP 4 0x80000000 0x81000000 MM

## Slide 19: DEBUG
8. 使用示例
以测试人员角度，列举两个示例说明BM cmd的使用：
需要监控某地址段（假设为0x87520000-0x87530000），确定此段地址为cp1不访问，其他通道可能访问到，配置命令如下：
  adb root
  adb shell
  echo 5 0x87520000 0x87530000 w > /sys/devices/sprd_bm.27/axi_dbg
  echo 6 0x87520000 0x87530000 w > /sys/devices/sprd_bm.27/axi_dbg
需要监控某地址段（假设为0x89a00000-0x8a200000），确定此段地址为代码段，所有通道不可写，并且写覆盖后kernel panic，配置命令如下：
  adb root
  adb shell
  echo all 0x87520000 0x87530000 w > /sys/devices/sprd_bm.27/axi_dbg
  echo 1 > /sys/devices/sprd_bm.27/panic

## Slide 20: DEBUG
9. 特殊需求
BM需要开机即生效：
  测试需不断reboot手机才能复现异常，不适合每次开机后运行脚本，为此，驱动提供一map表如下，填充对应channel的监控地址范围，
  {0x82500000, 0x83600000, 0x0fffffff, 0x00000000, W_MODE, NULL}, //ca7
  {0x87000000, 0x88000000, 0x0fffffff, 0x00000000, W_MODE, NULL}, //DISP
  {0x89000000, 0x8A000000, 0x0fffffff, 0x00000000, W_MODE, NULL}, //GSP/GPU
  … …
  开启BM_DEFAULT_VALUE_SET重编译download boot.image即可。
BM在产生内存覆盖之后才生效：
  这种场景很可能是uboot时就发生了内存覆盖。此时不论AP/CP的BM都无法监控到，需要在uboot code的打patch，uboot中BM监控到覆盖后hold住，以避免AP侧BM生效时将其有效信息清空。

## Slide 21: DEBUG
10. BM debug新旧功能比较
 | 旧版本 | 新版本
Code支持 | 平台中没有code，需要add编译重新烧入 | Code已编入版本，可直接使用。
动态配置BM debug信息 | 只支持手动烧入时填的监控值 | 支持动态配置，动态监控所需要监控的地址范围。
Panic支持 | 不支持 | 支持动态配置。
Linux规范 | 不符合 | 符合
两种功能切换 | 不支持 | 支持
Debug log输出 | 不支持 | 支持
Stack信息输出 | 不支持 | 支持

## Slide 22: CASE 举例
AP侧代码段被CP覆盖；
  0x89a00000-0x8a200000
DDR retention后发现0x30020000寄存器被改写；
sharkl runnv参数被改写；
CP侧代码段被覆盖；
DMA多次覆盖某段内存区域；
某段寄存器掉电后被异常访问；
WARM1开机时对data区域覆盖。

## Slide 23: 限制及建议
1. 由于Bus Monitor本身的限制，每个通道只能监控一段连续的地址空，而对于很多场景，要求对离散地址空间的监控，导致部分场景抓起现场须重复多次测试。建议后面项目BM能支持离散地址的多段支持。
2. 现Bus Monitor将带宽统计和debug功能做在一起，导致debug时需要关闭带宽统计功能，影响到DDR的动态变频，影响现场的复现。建议后面版本将两功能分开使用。

## Slide 24: 改进及优化
Bus Monitor新的动态配置功能为新添加项，其中有些考虑并不周全，需要后续再优化升级。目前考虑到的但还未优化项入下：
1. 考虑到覆盖比较早，在BM生效前就发生，导致kernel侧监控不到。计划在uboot模块添加监控，待监控到hold系统。
2. 考虑部分场景为不断重启后发生的异常，计划通过界面菜单如工厂模式将设置保存，每次重启后不再重新设置。
3. 新driver实现ioctrl接口，方便上层应用调用，为后续performance图形化界面开发和debug apk的开发提供了现成调用接口。
4. 利用BM实现DFS功能特点，进一步提高系统效率和降低功耗。如BM监测到某一特定通道访问量变化，就相应做DDR/CPU的变频。现BM变频是统计总带宽，而且只对DDR做变频。